DESCRIPTIF TECHNIQUE EPMR

LOT : Monte Handicapés – Elévateur PMR – Plateforme élévatrice

Respect de la Norme NF P 82-222  &  EN 81-41

Respect de l’arrêté du 08 décembre 2014

PREAMBULE

La technologie de l'élévateur sera de préférence du type tout électrique, permettant ainsi de s'affranchir de toute contrainte de local machinerie et s’inscrivant dans le respect de l’environnement et du développement durable.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'APPAREIL

L’élévateur devra être sans local technique (machinerie intégrée), de conception aluminium, l’assemblage par visserie inox. Le guidage de la plate-forme devra être sans jeu.

L’élévateur PMR devra respecter les caractéristiques suivantes :

| Charge utile | 385 kilos |
| --- | --- |
| Capacité de charge | 1 personne en fauteuil roulant + 1 accompagnant |
| Course | 1.61 m |
| Service | Equerre |
| Vitesse | Inférieure à 0,15 m / seconde |
| Courant | Mono 230V - 16A courbe D ou 20A courbe C |
| Dimension utiles de la plate-forme | Service passant : 1.10m lrg x 1.40 m |
| Dimensions extérieures Pylône autoporteur (cas d’une gaine panoramique | Largeur : 145.5 cm Longueur : 151 cm (hors rampe d’accès) |
| Dimensions intérieures gaine maçonnée | 143 x 137 cm |
| Cuvette | 17 cm (avec évacuation eaux pluviales si extérieur) |
| Gaine | Pylône panoramique |
| Accès | 2 portes* de passage libre 90 x 200 cm |

- : pour respecter l’arrêté du 08 décembre 2014, une porte de 2.0m de hauteur en partie haute doit être installée pour les EPMR ayant une course supérieure à 1.20m. (portillon possible sur dérogation)

STRUCTURE ET MECANISME

L’élévateur devra être conçu spécialement pour un usage extérieur ou intérieur, avec des matériaux prévus à cet usage (Aluminium)

Le guidage de la plate-forme devra être d’une fiabilité à toute épreuve sans risque de grippage une préférence serra accordée aux systèmes précis tels que les rails à billes.

Si gaine maçonnée :

(Hors lot élévateur) avec des dimensions intérieures en cotes fines, parois seront lisses, d’aplomb et sans ressaut. Les parois étant visibles, les surfaces devront être finies, (peinture, revêtement esthétique…). Le mur contre lequel sera appuyé le mât devra permettre des fixations mécaniques supportant une résistance de 300 kg à l’arrachement.

Si gaine panoramique : (préférable)

(Lot élévateur) La gaine sera entièrement réalisée eu aluminium anodisé (possibilité Ral au choix) avec des dimensions intérieures en cotes fines, parois seront lisses, d’aplomb et sans ressaut. La gaine sera équipée d’un toit de couverture

Les portes seront panoramiques ; le vitrage sera verre Stadip.

- PORTES PALIERES

Au niveau bas :

- Porte permettant un passage libre de 90 cm et une hauteur disponible de 200 cm

- Ouverture et fermeture automatique et verrouillage par serrure homologuée

- Porte dite panoramique.

- La porte serra équipée d’une imposte

Au niveau haut :

- Porte permettant un passage libre de 90 cm et une hauteur disponible de 200 cm

- Ouverture et fermeture automatique et verrouillage par serrure homologuée

- Porte dite panoramique.

- SYSTEME PRINCIPAL DE COMMANDES

- Bouton poussoir à pression maintenue pour le fonctionnement de l’élévateur.

- COMMANDES PALIERES

- Commandes distantes  déportées (système sans entretien)

Ces commandes sans fil sans pile

- HABITACLE

- Dimensions utiles du plateau : Service équerre : 1.10m x 1.40 m

- Plateau revêtu d'un revêtement antidérapant : tôle aluminium LARME ou équivalent

- Le plateau serra équipé d’une main courante et d’un garde corps embarqué

- Commande par bouton poussoir à pression maintenue similaire aux baies palières compris bouton d'alarme et arrêt d’urgence

- Cellules infra-rouge de sécurité sur les faces d’accès

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DE SECURITE

Armoire électrique intégrée dans le châssis de l'élévateur comportant tous équipements nécessaires et appropriés au fonctionnement et à la sécurité :

- Alimentation de l’appareil

- Elévateur secouru par batteries

- sécurité extra course

- Précision d’arrêt de +/- 2mm

- Capteurs de sécurité

Divers :

- Appareil disposant d’une téléalarme

- Eclairage led de la nacelle

Mécanisme

Mécanisme d’entrainement irréversible de type vis sans fin   :

- Vitesse de la plate-forme : < 0.15 m/s

- Entrainement par vis sans fin / écrou en bronze et contre écrou de sécurité

- Alimentation principale par transformateur, redresseur 24 V

- Alimentation de secours par deux batteries de secours permettant au moins dix allers et retours

- sécurité extra course

- Contact d’arrêt à chaque niveau avec une précision de +/- 2mm

- Moteur frein 24V continu / puissance 800W

GARANTIE

L’élévateur devra être garantie 1 an, pièces / main d’œuvre et déplacement.

ENTRETIEN

Il devra être proposé un contrat d’entretien en parallèle de l’offre. Le contrat ne fera pas partie du marché.